## Slide 1: 通信原理/FPGA 课程设计
Github仓库:https://github.com/wkf16/fpga_ofdm

## Slide 2: Content
任务要求
系统流程
原理介绍
matlab仿真

## Slide 3: 实现任务
利用matlab仿真实现基于16QAM-OFDM的图像传输系统
FPGA实现OFDM发射机

## Slide 4: 通信系统框图
发送端
图像处理
RGB转比特流
卷积编码
信道编码
传输信道
AWGN信道
噪声干扰
OFDM
16QAM调制
符号映射
IFFT转换
频域→时域
64点FFT蝶形运算单元
添加CP
16QAM解调
符号映射
FFT转换
时域→频域
64点FFT蝶形运算单元
去除CP
接收端
合并恢复比特流
还原图像
比特流转RGB
可视化
计算误码率等
串转并
并转串
下变频
上变频
匹配滤波

## Slide 5: QAM 符号映射
基本定义：
利用幅度和相位携带信息，完整正交幅度调制（QAM）表达式：
星座图
在数字 QAM 中，对于每个符号周期，我们从一系列离散的 I 和 Q 值中选择一对值。这些 (I,Q) 对就构成了复平面上的一个点，通常被称为 星座点 (constellation point)。

## Slide 6: QAM 符号映射
星座图
在同样的带宽下，传更多的数据
“Hello”
01001000 01100101 01101100 01101100 01101111

## Slide 7: OFDM
OFDM（正交频分复用）是一种通过多个正交子载波并行传输数据的调制技术，具有高频谱利用率、抗多径衰落、易于均衡与硬件实现等特性，广泛应用于Wi-Fi、LTE/5G、DVB、数字音视频广播和电力线通信等高数据速率通信系统中。

## Slide 8: OFDM 正交性
子载波之间的正交性（频域正交）
IQ 分量之间的正交性（时域正交）

## Slide 9: OFDM 正交性
1. 子载波之间的正交性（频域正交）
将星座符号挂载到子载波，
复数点用不同频率的正交基底叠加进入时域

## Slide 10: OFDM 正交性
2. IQ 分量之间的正交性（时域正交）

## Slide 11: Matlab仿真
仿真结果如图所示。误码率随信噪比变大而减小，且OFDM+16QAM效果好于仅使用16QAM。
OFDM+16QAM
16QAM

## Slide 12
选题意义
谢谢聆听
调研结果展示
结果分析
对同学们的建议